## Slide 1
防 火 安 全
资产与实验室管理处
复旦大学实验室安全教育材料之二

## Slide 2
主要内容
火灾的概念和种类
灭火剂与灭火器
火场逃生
烧伤处理
5
防火要点
1
2
3
4

## Slide 3
防 火 安 全
火灾，是失去控制并对人身和财产造成危害的燃烧现象，是最常见的安全事故。
Notes: 电气火灾，电气设备使用不当
化学药品火灾，化学药品使用不当（之前已讲过）
其他火灾，对火源管理不善，乱扔烟头等

## Slide 4
燃烧的原理
基本原理：从燃烧必要条件出发，防火就是防止燃烧的三个必要条件同时存在，避免它们的相互作用。
技术措施：
严格管理可燃物质
降低助燃物的浓度
消除火源或与火（或热体）可靠隔离

## Slide 5
火灾的种类
类型 | 燃烧特性
A类（固体火灾） | 含碳固体可燃物，如木材、棉毛、麻、纸张等有机物质燃烧造成的火灾
B类（液体、可熔化固体物质火灾） | 如汽油、煤油、柴油、甲醇、沥青和石蜡等燃烧造成的火灾。火势易随燃烧液体流动，燃烧猛烈，易发生爆炸、爆燃或喷溅，不易扑救。
C类（气体火灾） | 可燃烧气体，如煤气、天然气、甲烷等燃烧的火灾，常引起爆燃或爆炸，破坏性极大，且难以扑救。
D类（金属火灾） | 指可燃的活泼金属，如钾、钠、镁等燃物的火灾，多因遇湿和遇高温自燃55引起的。
E类（带电火灾） | 指带电设备燃烧的火灾，如配电盘、变电室、弱电设备间等的火灾，也称为电气火灾

## Slide 6
火源：
电火花与电弧
电气设备或线路上产生的危险高温
常见火灾类型−−电气火灾
特点：
广泛分布性
持续性
隐蔽性
危害性
Notes: 前面已经讲过化学品火灾

## Slide 7
起因：
接触不良
过电流
电热器离可燃物太近
异常电压升高
绝缘破坏
铁心损耗太大
电动机故障
操作不当
安装错误
雷击
电气火灾事故原因

## Slide 8
插头与接线板：
易燃物品压住插座或粉尘落入插座孔，造成短路而发热燃烧。
乱拉临时线，由于电线过长，易受挤压损伤而短路。
接线板严重超过负荷。
劣质的插头或接线板。
加热设备长时间运行。
电气火灾事故原因
Notes: 2008年12月7日，位于南京龙蟠路路边上的一幢10层高的学生宿舍楼发生火灾。大楼东侧八楼的801房间向外喷着浓烟，浓烟如长龙直向天空。三四米高的火苗直冲上九楼，宿舍的窗户玻璃被大火烧烤得“噼啪”响。据悉，这幢楼四楼以上住的都是女生，只见这些从楼上跑下来的女学生，她们有些穿睡衣外面裹着大衣或棉衣、有些脚上穿着拖鞋，甚至还有少数学生裹着被子站在寒风中，而这些女学生们的手上，几乎人人都拎着一台手提电脑。经调查，起火原因是由于私拉插座引起的电器短路所致。

## Slide 9
违章操作：
不按要求接线使用，随意改动供电设备线路。
使用电气设备，无人看守，通电空运行等。
电气设备与易燃易爆物品一起堆放。
未有效维护与检修，设备、线路老化。
电气火灾事故原因
Notes: 加热化学反应，水烧干等易引发火灾

## Slide 10
电气火灾的预防
使用的保险丝要与实验室额定的用电量相符。
室内若有氢气、煤气等易燃易爆气体，应采取防爆型用电装置。
电器接触点（如电插头）接触不良时，应及时修理或更换。

## Slide 11
防止触电：
不用潮湿的手接触电器。
电器应有良好绝缘，严禁电线裸露。
实验前，应先连接好电路后才接通电源。
实验结束时，先切断电源再拆线路。
电气火灾的预防

## Slide 12
灭火，一旦发生火灾，迅速有效地进行扑救，最大限度地减少损失。
冷却法：将灭火剂直接喷到燃烧物上，使燃烧物质的温度降低到燃点之下，停止燃烧。水、二氧化碳灭火剂，物理灭火。
隔离法：将火源处及其周围的可燃物质撤离或隔开，使燃烧因与可燃物隔离而停止。关闭可燃气体阀门、阻拦流散液体，物理灭火。
灭火的方法

## Slide 13
窒息法：阻止助燃物进入燃烧区或用不燃烧气体冲淡可燃气体，使燃烧物质得不到足够的助燃物而熄灭。二氧化碳、氮气灭火剂，物理灭火。
中断化学反应法：使灭火剂参与到燃烧反应过程中去，使燃烧过程产生的游离基消失，而形成稳定分子或活性的游离基，从而使燃烧的化学反应中断。干粉、卤族灭火剂。
灭火的方法

## Slide 14
水灭火介质：最常用，简单、易得、价廉、有效。
灭火原理：水吸收热量变成蒸汽，冷却燃烧物、降低氧气浓度。
灭火剂与灭火器
注意水灭火不适用火灾：
不适于扑救与水反应生成气体、易引起爆炸物质的火灾，如碱金属。
直流水不能用于扑救带电设备的火灾。
直流水不能用于扑救浓硫酸、浓盐酸场所的火灾。
Notes: 喷头，消火栓、消防水喉

## Slide 15
卤族元素：含有卤族元素的碳卤化合物，也称卤代烷灭火剂。
1211灭火剂（CF2ClBr）。高效、低毒、不导电，适于扑灭易燃气体和电气设备的火灾。
1301灭火剂（CF3Br）。高效、比空气重、毒性小、价格高、喷射距离近。
灭火原理：灭火剂在高温下分解，形成游离卤素，与燃料中的H反应成溴化氢，溴化氢与可燃物自由基反应生成水蒸气和游离卤素，反复循环，火焰熄灭。
灭火剂与灭火器

## Slide 16
干粉：由灭火基料和少量防潮剂、流动促进剂及结块防止剂等混合而成的固体粉末。灭火效率高、绝缘好、不易溶化，易储存、不变质。可用于扑灭油类、有机溶剂、可燃气体、电气设备的火灾。
灭火原理：干粉在气体推动下喷向燃烧区，高温下发生分解反应，产生水和二氧化碳，并吸热、冷却燃烧物、稀释可燃气体。
灭火剂与灭火器

## Slide 17
泡沫灭火剂：可有效扑灭A类和B类火灾。
化学泡沫灭火剂：酸性粉和碱性粉与水反应产生大量二氧化碳和泡沫。
空气泡沫灭火剂：一定比例的空气泡沫液、水和空 气经机械或水利冲击作用，形成充满空气的微小稠密的膜状气泡群。
灭火原理：隔绝空气和氧气。
注意：
不适于扑灭C类、D类和E类火灾。
不适用于扑灭忌水物质（如电石）的火灾。
灭火剂与灭火器

## Slide 18
二氧化碳：应用最早、效果良好。化学性质稳定、不可燃。
灭火原理：液态二氧化碳在钢瓶中喷出，立即汽化，冷却燃烧物，降低可燃气体和氧气的浓度。
注意：
不能用于扑救钠、钾等活泼金属的火灾。
不适用于扑救自身供给氧的化学药品、金属氢化物和能自燃分解的化学药品等的火灾。
灭火剂与灭火器

## Slide 19
注意：
不适于扑救活泼金属、金属氢化物、能自行分解的化学物质、强氧化剂等的火灾。
卤族元素灭火剂与灭火器
有一定毒性，对大气臭氧层有一定的破坏作用，可能造成环境污染，注意防护。不常用。

## Slide 20
注意：
灭火后有残渣，不适于扑救精密设备以其及转动设备内部的火灾。
不能用于扑救自身释放氧气或作为供氧源的化合物的火灾。
不能用于扑救钠、钾等金属的火灾。
不适用于扑救深度阴燃物质的火灾。
干粉灭火剂与灭火器

## Slide 21
灭火器的选择
根据灭火类别和灭火器的适用性选择灭火器：
A类火灾：水、泡沫、磷酸盐干粉、卤代烷
B类火灾：水、泡沫（极性溶剂除外）、卤代烷、二氧化碳
C类火灾：干粉、卤代烷、二氧化碳
D类火灾：粉状石墨灭火器和专用干粉灭火器（国外）
E类火灾：卤代烷、二氧化碳、干粉
注意：D、E类火灾，切勿随意使用水枪，以防化学药品遇水发生剧烈反应。
Notes: 扑救极性溶剂B类火灾不得选用泡沫灭火器，因为醇醛醚酮等极性溶剂与化学泡沫接触时，泡沫的水分会迅速被吸收，泡沫很快消失，不能有效灭火。ABCE类火灾，首选磷酸盐干粉、卤代烷型灭火器。

## Slide 22
一般灭火器的使用方法
注意：
站在上风位置。
掌握好灭火距离。
对准火源根部喷射。

## Slide 23
干粉灭火器的使用方法
适用于扑救各种易燃/可燃液体、易燃/可燃气体火灾，以及电器设备火灾
干粉灭火器

## Slide 24
二氧化碳灭火器的使用方法

## Slide 25
推车式干粉灭火器的使用方法

## Slide 26
其它灭火设备的使用方法
其他：
因地制宜、适当物品。
湿抹布、沙土等。

## Slide 27
消火栓的使用

## Slide 28
准确报警
119：
着火单位名称、详细地址
具体着火平房还是楼房、楼层
讲清燃烧物质，火势情况
报警人员的姓名、电话
报警后派人到门口或路口等候消防车
发现火警应及时报警是每个公民的责任，如果谎报火警公安机关将依法追究其刑事责任

## Slide 29
自动报警、灭火系统
自动报警：能在发生火灾时自动发出警报
自动报警灭火：将报警与灭火联动并加以控制

## Slide 30
火灾现场
火灾现场：
高温高热、缺氧、有害气体和烟尘
人的心理：
惊慌失措、判断失误、冲动、侥幸
人的行为：
回返性、从众性、向光性、意向性、暂避性
Notes: 不易扑灭的大火，及时逃生
火灾中的上述心态严重干扰安全疏散和自我逃生，必须对此有所了解，临危不乱、增强自制能力
火灾造成的突发性环境变化，会使人们产生徐素逃离危险现场的行为，而行为正确与否，会影响是否成功疏散和逃生。

## Slide 31
火场逃生
注意：
疏散秩序和安全，防止拥挤、践踏和摔伤
先着火层、后上层、再下层的顺序疏散到地面
疏散同时，组织控制火势
疏散方法：
正确通报，防止混乱
加强疏散引导
制止脱险者重返火场
积极配合消防队

## Slide 32
火场逃生

## Slide 33
逃生预演，临危不乱：事先可制定较为详细的逃生计划，想好几条不同方向的逃生路线，以及进行必要的逃生训练和演练。
火场逃生
熟悉环境，暗记出口：熟悉紧急出口、防火楼梯的具体位置，一旦发生火灾时，可通过这些通道、楼梯撤出火场，进行应急避难。

## Slide 34
逃生行动是争分夺秒的行动。一旦听到火灾警报或意识到自己可能被烟火包围，要立即跑出房间，设法脱险。不要留恋财物，尽快逃出火场，即已逃出决不回跑。
以湿毛巾掩口鼻呼吸，降低姿势，匍匐前进，以减少吸入浓烟。爬行时沿墙壁边缘逃生，以免跑错方向。
呼唤他人，不拖时间，不入险地，不贪财物：
保持镇静，明辨方向，简易防护，迅速撤离：
火场逃生
Notes: 2007年3月4日晚，河南项城商业城数家临街店铺着火，一对母子因返回楼上取钱而不幸葬身火海。那天是农历正月十五，大家都在街上放烟花，一个火星落在一家店铺销售的卫生纸上，迅速燃烧起来，很快旁边几家店铺也被引燃。由于这些店铺都摆放有烟花、鞭炮、纸张等易燃易爆物品，大火燃烧了1个多小时。事故发生后，一家商铺的店主冲入取钱，其儿子不放心也跟着冲入火场，结果两个人不幸丧生。

## Slide 35
若逃生途中经过火焰区，应先弄湿衣物或以湿棉被、毛毯裹住身体，迅速通过，以免身上衣物着火被烧伤。
切忌慌乱，判断火势来源，采取与火源相反方向逃生。
火场逃生过程中，要一路关闭所有你背后的门，它能降低火和浓烟的蔓延速度。
火场逃生

## Slide 36
在高层建筑中，电梯的供电系统在火灾中随时会断电或因受热电梯变形将人困在电梯内。
善用通道，莫入电梯：如果是高层楼房着火，要迅速选择相对安全的楼梯通道，绝不可乘电梯。
火场逃生
不要盲目跳楼，紧急情况下可用身边的绳索、衣服等自制简易救生绳，并用水打湿，紧拴在门窗，从窗台缓慢滑下逃生。
保持镇静，就地取材，自制绳索，安全逃生：充分利用各种逃生设施，如缓降器和救生袋等。

## Slide 37
如遇大火，避难场所，固守待援。
烟火封道，关紧门窗，湿布塞缝，防烟侵入。
火场逃生
切忌用灭火器直接向着火人身上喷射，因为多数灭火器的药剂会引起烧伤的创口产生感染。
火已及身，切勿惊跑，就地打滚，压灭火苗
尽量先把衣服脱掉，浸入水中或用脚踩灭；
卧倒在地上，把身上的火苗压灭；
Notes: 若逃生路线被火封堵，立即退回室内，关闭门窗，堵住缝隙，有条件的向门窗浇水

## Slide 38
在白天，可以向窗外晃动鲜艳衣物，或外抛轻型晃眼的东西；
在晚上，可以用手电筒不停地在窗口闪动或者敲击东西，及时发出有效的求救信号，引起救援者的注意。
充分暴露自己，有效拯救自己：尽量呆在阳台、窗口等易于被人发现和能避免烟火近身的地方。
火场逃生

## Slide 39
烧伤处理
查看烧伤程度。根据皮肤呈现的状态判断 ：发红为Ⅰ度，有水疤或水疤已破为Ⅱ度 ，发白为Ⅲ度。判断烧伤面积大小的简单方法是一个手掌的面积相当于人体表面积的1%。
Ⅰ度和小面积的Ⅱ度烧伤可使用水冷却的办法 。立即用大量清水冲洗或浸泡创面，对伤口进行冷却直到疼痛消失 。充分冷却之后，用干净的纱布进行包扎。
Notes: 清水冲洗或浸泡创面，可以减少烧伤创面余热对尚有活力组织的继续损伤，并可有效止痛。

## Slide 40
须注意避免长时间的冰水或冰块冷敷，以免造成继发的冻伤。尤其在寒冷环境中进行冷疗时，更应注意保暖和防冻。
Ⅰ度烧伤可涂覆烧烫伤膏。 Ⅱ度烧伤时不要将已出现的水疤弄破 ，不要涂抹药品 ，须使用干净清洁的敷料遮盖受伤处，防止污染。
大面积的Ⅱ度和Ⅲ度烧伤适应
等物对身体进行适度的包扎 。
用干净的毯子进行包覆 。
及时就医。
烧伤处理
Notes: 冲、脱、泡、盖、送

## Slide 41
实验室防火要点
保持通风，严禁吸烟。
常检查电线是否破损、及时修理或更换。
在实验期间，未经允许不得离开实验室。
实验结束，及时处理废弃物及切断电源。
实验室药品、废液要规范使用、放置及处理。
注意药品的使用说明，尤其是易燃易爆易引起火灾的药品，使用恰当的安全容器和符合安全要求的试剂柜、药品柜存放，并进行标注。

## Slide 42
加强实验室安全意识。从事实验室工作的人员，一定要保护自己、保护环境、保护社会，杜绝事故的发生 。
突遇着火，应冷静判断，采取适当措施灭火，正确使用灭火器。
火焰过大，难以控制， 应及时离去，报警：
火警119、急救120、报警110
实验室防火要点