## Slide 1
电梯使用安全
资产与实验室管理处
博学而笃志 切问而近思
复旦大学实验室安全教育材料之三

## Slide 2
01
02
03
电梯的工作原理
电梯的安全使用
主要内容
电梯使用的注意事项
04
电梯事故的应急自救

## Slide 3
01 电梯的工作原理
电梯：是一种以电动机为动力的垂直升降机，装有箱状吊舱，用于高层建筑载人或载物的机械。

## Slide 4
01 电梯的工作原理
工作原理
曳引绳两端分别连着轿厢和对重，缠绕在曳引轮和导向轮上，曳引电动机通过减速器变速后带动曳引轮转动，靠曳引绳与曳引轮摩擦产生的牵引力，实现轿厢和对重的升降运动，达到运输目的。

## Slide 5
02 电梯的安全使用
安全检验合格”标志由国家质量监督检验检疫总局统一印制，标志上印有“设备代码”、“维保单位”、“维保电话”、“检验单位”、“检验人员”及“下次检验日期”等内容。
通过观察电梯的轿厢内张贴的“安全检验合格”标志情况来判断所乘坐的电梯是否安全。
乘坐安全可靠的电梯
1

## Slide 6
火灾、地震、停电、维修时不应乘坐电梯。
确认电梯是否正常
2
02 电梯的安全使用

## Slide 7
乘坐电梯时，上楼按“▲ ”按钮，下楼按“▼ ”按钮。 如按钮灯亮 则无需再按。
呼叫电梯
3
乘客仅需要按所去方向的呼叫按钮，请勿同时将上行和下行方向按钮都按亮，以免造成无用的轿厢停靠，降低大楼电梯的总输送效率。同时这样也是为了避免安全装置错误动作，造成乘客被困在轿厢内，影响电梯正常运行。
02 电梯的安全使用

## Slide 8
楼层门开启后，进入电梯轿厢前，应观察轿厢是否在相应楼层位置，否则很可能因电梯轿厢不在正确 位置而发生人员坠落。
察看轿厢所在楼层位置
4
02 电梯的安全使用

## Slide 9
应与电梯门保持一定距离，在楼层控制器上按下欲往楼层数字按钮，关门请按“ ”。
乘坐电梯
5
02 电梯的安全使用
到达目的楼层时，待轿厢门完全打开后再出去 ；若要长时间开门请按“ ”开门按钮。
电梯停靠
6

## Slide 10
乘坐电梯注意事项
电梯不能超载，当电梯报警时，就应该主动退出，等下一趟再乘，电梯超载是很危险的。
1
03 电梯使用的注意事项

## Slide 11
不要随便按应急键。
03 电梯使用的注意事项
电梯里一般都设置有一个应急按钮，是为了应对一些突发状况，可以进行警报呼救，所以，非特殊事故发生，莫按该按铃，不然，或多或少会给自己带来一些不必要的麻烦。
乘坐电梯注意事项
2

## Slide 12
乘坐电梯时，不要倚靠门板，更不要在轿厢门开闭过程中触碰门板。
注意随身衣物避免与门板和地坎刮碰。
乘坐电梯时应与电梯门保持一定距离。因为在电梯运行时，电梯门与井道相连，相对速度非常快，电梯门万一失灵，在门附近的乘客会相当危险。
乘坐电梯注意事项
3
03 电梯使用的注意事项

## Slide 13
不要在电梯口逗留，长时间维持一脚门里一脚外的状态，或把头伸进轿厢内身体留在轿厢外，以免发生剪切危险。
乘坐电梯注意事项
4
03 电梯使用的注意事项

## Slide 14
不要用身体去阻止电梯关门，如果在电梯关门的过程中想要出入，应按下轿厢里面的开门按钮，不宜用手或脚去阻挡轿门。
乘坐电梯注意事项
5
03 电梯使用的注意事项

## Slide 15
不要在梯内大声喧哗，打闹，跳跃 。
不要拍打或脚踢，更不能用力猛砸厅门。
电梯轿厢上设置了很多安全保护开关。如果在轿厢内蹦跳，轿厢就会严重倾斜，有可能导致保护开关动作，使电梯进入保护状态。这种情况一旦发生，电梯会紧急停车，造成乘梯人员被困。
乘坐电梯注意事项
6
03 电梯使用的注意事项

## Slide 16
不要在梯内大声喧哗、吐痰，抽烟等，文明乘坐电梯。
乘坐电梯注意事项
7
03 电梯使用的注意事项

## Slide 17
不要在梯内或候梯处乱扔脏物。以免污染电梯环境和阻碍电梯门的关闭，造成危险的电梯故障。
乘坐电梯注意事项
8
03 电梯使用的注意事项

## Slide 18
不要将货物集中堆放在轿箱内一角，乘客也应均匀站立，以免超载装置误动作，影响电梯运行。
乘坐电梯注意事项
9
03 电梯使用的注意事项

## Slide 19
不要携带易燃、易爆或腐蚀性物品乘坐公用电梯。
乘坐电梯注意事项
10
03 电梯使用的注意事项

## Slide 20
不要乘坐挂有“停梯检修”标志的电梯。
乘坐电梯注意事项
03 电梯使用的注意事项
11

## Slide 21
不要乘坐有故障的电梯，同时向维修人员报告。
故障表现
乘坐电梯时，电梯门没有关上就运行；
电梯停稳后，电梯轿箱地板和楼层不平；
电梯发生异响。
乘坐电梯注意事项
03 电梯使用的注意事项
12

## Slide 22
不要通过强行扒开电梯门的方式来逃生。
电梯的厅门在厅外是不能扒开的，必须用专用工具才能开启（专用工具由维修人员掌握）。乘客时不准扒门的，更不能打开，否则会有坠落井道的危险。
乘坐电梯注意事项
03 电梯使用的注意事项
13

## Slide 23
应急自救---电梯突然停止运行
保持镇定，稳定情绪，立即用电梯内的警铃、对讲机或电话与管理人员联系，等待外部救援。
如果报警无效，可以间歇性呼救或拍打电梯门，以保持体力。
最好是靠在墙壁上，并时不时地调整呼吸。向外发出求救信息后 应该在电梯内静待专业人员开门救援，电梯平层后，在专业人员的指导下快速离开电梯。
04 电梯事故应急自救

## Slide 24
切忌采取过激行为，如乱蹦乱跳等。
切忌采取强行扒门爬出自救的行为，以防电梯突然开动。
切忌仰卧在电梯内，易导致呼吸困难。
电梯突停莫害怕，
电话急救门拍打。
配合救援要听话，
层层按键快按下。
头背紧贴电梯壁，
手抱脖颈半蹲下。
切记自救口诀：
应急自救---电梯突然停止运行
04 电梯事故应急自救

## Slide 25
立即将每一层楼的按键都按下。
紧急电源启动时，电梯可以马上停止下坠。切记要从底部往上按，最快的速度全按亮，哪怕不亮也都按。因为从上往下按，你的按钮楼层数字速度赶不上下坠速度。
保护脊椎。
整个背部跟头部紧贴电梯内墙，呈一直线。运用电梯墙壁作为脊椎的防护。
握紧把手，固定身体。
如果电梯内有手把，请紧握手把。防止因重心不稳而摔伤。如果没有手把，双手抱颈，防止脖子受伤。
减震。
膝盖呈弯曲姿势，脚尖点地，脚跟提起。
04 电梯事故应急自救
应急自救---电梯下坠

## Slide 26
如果没有手把，双手抱颈，防止脖子受伤。
04 电梯事故应急自救
应急自救---电梯下坠