## Slide 1
常用仪器设备安全
资产与实验室管理处
博学而笃志 切问而近思
复旦大学实验室安全教育材料之四

## Slide 2
01
02
03
仪器设备使用安全须知
实验室常用仪器设备介绍
常用仪器设备的安全使用
主要内容

## Slide 3
1
01 仪器设备使用安全须知
在使用仪器设备前应仔细阅读相关的使用说明书，了解仪器设备的使用条件（例如电源电压、额定输出功率等参数）、调节方法和参数范围、连接方法等。

## Slide 4
01 仪器设备使用安全须知
要经过培训和考核，经管理人员允许，才可使用仪器设备做指定的实验。
2

## Slide 5
01 仪器设备使用安全须知
仪器放置应避免其它物体遮挡仪器散热口，保证其通风；应避免仪器叠放在一起，以免划伤仪器表面；应避免仪器放置在桌子或周转车的边缘，以免仪器摔坏。
3

## Slide 6
01 仪器设备使用安全须知
首次使用时，仪器连接好后，开机前最好请使用过该仪器的人员确认连接正确后再开机运行，避免由于连接问题对仪器造成损坏；仪器连接线应无破损，并必须避免相互搭接在一起
或与被测物体搭接造成
短路的风险；线路连接
应尽量避免连线跨越实
验室内的通道。
4

## Slide 7
01 仪器设备使用安全须知
仪器运行过程中参数的调节范围应按照相关说明书进行；仪器运行中发生报警或异常等情况时应及时切断仪器电源；仪器运行中应避免水或其他液体泼溅到仪器上。
5

## Slide 8
01 仪器设备使用安全须知
在实验完成后或需离开实验室时，应及时关断仪器电源，以免造成仪器设备损坏。如确需仪器设备在无人状态下运行时，应征得管理人员同意，并在运行设备的周围放置明显的标识，如“设备运行中，勿动”等字样。
6

## Slide 9
01 仪器设备使用安全须知
未经主管人员批准不得擅自拆卸和改装仪器设备。
7

## Slide 10
01 仪器设备使用安全须知
仪器设备损坏，实验人员应及时通知管理人员及时登记处理，管理人员应在损坏设备上贴明显标识，如“设备已损坏，勿动”或“设备维修中，勿动”等字样。实验人员不得使用带有该类标识的仪器。
8

## Slide 11
02 常用仪器设备介绍
实验室常用仪器设备分类
玻璃器皿
常用的实验室玻璃器皿有量筒、滴定管、容量瓶、温度计、试管、烧瓶、烧杯、锥形瓶、漏斗、滴管、玻璃棒、胶头滴管等
加热设备
实验室常用加热设备包括：烘箱、电阻炉、高温管式炉、培养箱、明火电炉、电磁炉、微波炉、电吹风、 热风枪、电烙铁及油浴、盐浴、金属浴、水浴等浴锅。
通风橱
冰箱
实验室冰箱包括防爆冰箱、冷藏冰箱和普通冰箱等。
离心机

## Slide 12
03 常用仪器设备使用安全
玻璃器皿
常用的实验室玻璃器皿有量筒、滴定管、容量瓶、温度计、试管、烧瓶、烧杯、锥形瓶、漏斗、滴管、玻璃棒、胶头滴管等
不要使用有缺口或裂缝的玻璃器皿。使用前要检查玻璃仪器是否有破损。
在进行减压蒸馏时，要采用适当的保护措施（如有机玻璃挡板），可以防止玻璃器皿发生爆炸或破裂而造成人员伤亡。

## Slide 13
03 常用仪器设备使用安全
玻璃器皿
常用的实验室玻璃器皿有量筒、滴定管、容量瓶、温度计、试管、烧瓶、烧杯、锥形瓶、漏斗、滴管、玻璃棒、胶头滴管等
不要将加热的玻璃器皿放在过冷的台面上，以防止温度急剧的变化而造成玻璃破裂。
对粘结在一起的玻璃仪器不要试图用力拉，以防伤手。

## Slide 14
03 常用仪器设备使用安全
玻璃器皿
常用的实验室玻璃器皿有量筒、滴定管、容量瓶、温度计、试管、烧瓶、烧杯、锥形瓶、漏斗、滴管、玻璃棒、胶头滴管等
连接玻璃管或将玻璃管插在橡胶塞中时，要戴厚手套，不要用蛮力，操作者可用管一端蘸取少量的水或润滑剂，二者反方向边轻轻旋转边用力连接。
破碎的玻璃器皿要小心地彻底清除，戴上厚手套用纸包起来，丢在利器盒中。

## Slide 15
加热设备
实验室常用加热设备包括：烘箱、电阻炉、高温管式炉、培养箱、明火电炉、电磁炉、微波炉、电吹风、 热风枪、电烙铁及油浴、盐浴、金属浴、水浴等浴锅。
03 常用仪器设备使用安全
加热、产热仪器设备必须放置在阻燃的、稳固的实验台上或地面上，不得在其周围堆放易燃易爆化学品、气体钢瓶、纸板、泡沫、塑料等易燃杂物
加热设备旁应张贴警示标识。

## Slide 16
03 常用仪器设备使用安全
使用加热设备，必须采取必要的防护措施，严格按照操作规程正确使用。使用时，人员不得离岗。如因特殊情况确需开机过夜，须先向导师和院系报备，并做好必要的安全防范与应急措施。
加热设备
实验室常用加热设备包括：烘箱、电阻炉、高温管式炉、培养箱、明火电炉、电磁炉、微波炉、电吹风、 热风枪、电烙铁及油浴、盐浴、金属浴、水浴等浴锅。

## Slide 17
03 常用仪器设备使用安全
使用完毕，应立即切断电源、拔出电源插头，并确认其冷却至安全温度才能离开。不得将刚使用完毕的电吹风、热风枪、电烙铁等收纳起来，需进行自然冷却，不得阻塞或覆盖其通风口。
应在断电的情况下，采取安全方式取放被加热的物品。
加热设备
实验室常用加热设备包括：烘箱、电阻炉、高温管式炉、培养箱、明火电炉、电磁炉、微波炉、电吹风、 热风枪、电烙铁及油浴、盐浴、金属浴、水浴等浴锅。

## Slide 18
03 常用仪器设备使用安全
使用浴锅加热时，要加入适量的导热介质，不可加得太满，以免液体外溢，损坏仪器，造成事故。同时注意观察，避免干烧损坏。不要触摸加热仪器的灶面，防止烫伤。
实验室不得不经允许使用明火电炉。
加热设备
实验室常用加热设备包括：烘箱、电阻炉、高温管式炉、培养箱、明火电炉、电磁炉、微波炉、电吹风、 热风枪、电烙铁及油浴、盐浴、金属浴、水浴等浴锅。

## Slide 19
03 常用仪器设备使用安全
微波设备
不要在炉内烘干布类、纸质品类，因其含有容易引起电弧和着火的杂质。
微波炉工作时，切勿贴近炉门或从门缝观看，防止微波辐射损伤眼睛。
切勿使用密封的容器于微波炉内，以防容器膨胀而发生爆炸。
加热设备
实验室常用加热设备包括：烘箱、电阻炉、高温管式炉、培养箱、明火电炉、电磁炉、微波炉、电吹风、 热风枪、电烙铁及油浴、盐浴、金属浴、水浴等浴锅。

## Slide 20
03 常用仪器设备使用安全
加热设备
实验室常用加热设备包括：烘箱、电阻炉、高温管式炉、培养箱、明火电炉、电磁炉、微波炉、电吹风、 热风枪、电烙铁及油浴、盐浴、金属浴、水浴等浴锅。
微波设备
如果炉内着火，请紧闭炉火，并按停止键，再关掉计时，然后拔下插座。
使用温和洗涤液清洁炉门及绝缘孔网，切勿使用具有腐蚀性的清洁剂。

## Slide 21
通风橱
03 常用仪器设备使用安全
使用通风橱之前，先开启排风后才能在通风橱内进行操作。
使用通风橱时，必须拉下通风橱玻璃活动挡板至手肘处，使胸部以上受玻璃视窗所屏护，人员的头部以及上半身绝不可伸进通风厨内；严禁在通风橱内进行爆炸性实验，注意保护自身安全。
操作实验时，切勿用头、手等身体其他部位，或其他硬物碰撞玻璃活动挡板。

## Slide 22
03 常用仪器设备使用安全
必须在通风橱内（距离通风柜至少15cm）操作台进行操作。切勿在通风橱外进行危险、有害毒试验，以免有毒气体散发到实验室其他工作区域，造成其他工作人员的健康伤害。
实验工作完毕后，关闭所有电源，再对通风橱进行清洁。清除在通风橱内的杂物和残留的溶液。切勿在带电或电机运转时作清理。
通风橱

## Slide 23
03 常用仪器设备使用安全
通风橱在使用时，每2小时进行10分钟的补风（即开窗通风），使用时间超过5小时的，要敞开窗户，避免室内出现负压。
通风橱
实验操作完毕后，不要立即关闭排风。应继续排风1-2分钟，确保通风橱内有害气体和残留废气全部排出。
通风橱内不得摆放易燃易爆物品。
在通风橱内使用加热设备时，建议在设备
下方垫上石棉垫或隔热板。

## Slide 24
03 常用仪器设备使用安全
操作人员在不使用通风橱时，通风橱台面避免存放过多实验验器材或化学物质，禁止长期堆放。
定期对通风橱进行维护保养：检查控制面板上开关所对应功能是否正常；通风橱内水槽、排气槽是否堵塞；玻璃活动挡板是否能正常滑动；对整个通风橱设备进行清洁；冲洗水槽管道，避免有残留溶剂腐蚀管道。
通风橱

## Slide 25
冰箱
实验室冰箱包括防暴冰箱、冷藏冰箱和普通冰箱等。
03 常用仪器设备使用安全
电冰箱应摆放在远离火炉、暖气片等热源的地方，同时应避免阳光的直接照射。这样有利于电冰箱的散热。
电冰箱应摆放在地面平稳的地方，否则当压缩机启动时会产生振动并发出很大的噪声，长期如此会缩短电冰箱的使用寿命。
在安置时，如果地面不平稳又潮湿时，可用薄金属片垫起，不要用橡皮垫。

## Slide 26
冰箱应放置在通风良好处，保证散热，严禁将易燃易爆品、气体钢瓶和杂物等堆放在冰箱附近。
实验室工作区内的冰箱禁止存放食物。
危险化学品的储存必须存放在具有防爆功能的冰箱中，并在冰箱上粘贴醒目的警示标识
03 常用仪器设备使用安全
冰箱
实验室冰箱包括防暴冰箱、冷藏冰箱和普通冰箱等。

## Slide 27
存放传染性病原微生物的冰箱应配备相应的锁具并粘贴警示标识。
存放强酸强碱以及腐蚀性的物品必须选择耐腐蚀的容器，并存放于托盘中；存放易挥发有机试剂的容器必须加盖密封，避免试剂挥发在箱体内积聚。
03 常用仪器设备使用安全
冰箱
实验室冰箱包括防爆冰箱、冷藏冰箱和普通冰箱等。

## Slide 28
实验室存放化学药品的冰箱要符合国家安全标准，不得超过使用年限（约为10年）。
若断电或冰箱故障停止工作，必须及时转移化学药品并妥善存放。
03 常用仪器设备使用安全
冰箱
实验室冰箱包括防暴冰箱、冷藏冰箱和普通冰箱等。

## Slide 29
高速离心机：是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力，加快液体中颗粒的沉降速度，把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。
必须安放在平稳、坚固的台面上。
离心管内的液体要体积适当，要质量配平，确定离心管对称放置，确保平衡。
切勿使液体流入转子内或离心机内，如有流入立即清理干净。
03 常用仪器设备使用安全

## Slide 30
在运行前要确保盖子扣紧。如未盖，离心腔内会产生很大的涡流阻力和摩擦升温，这等于给离心机的电机和制冷机增加了额外负担，影响离心机的使用寿命。
03 常用仪器设备使用安全
高速离心机：是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力，加快液体中颗粒的沉降速度，把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。

## Slide 31
刹车过程中严禁调整转速和时间，防止烧毁电路。
离心机操作按下开始按钮后不要马上离开，细心听离心机的声音是否正常，有异常声响要立即按下停止按钮。当转速为零时方可打开盖子。
03 常用仪器设备使用安全
高速离心机：是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力，加快液体中颗粒的沉降速度，把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。