## Slide 1
生物安全
资产与实验室管理处 复旦大学BSL-3实验室
博学而笃志 切问而近思
复旦大学实验室安全教育材料之十
Fudan University

## Slide 2
01
02
03
04
实验室生物安全概念
实验室生物安全级别
实验室生物安全个人防护
实验室生物安全基本准则
主要内容
05
生物安全设备
06
生物安全应急和事故处理

## Slide 3
2003年以来，新加坡、台湾和北京相继发生实验室人员SARS病毒感染传播事件。
实验室生物安全事件

## Slide 4
实验室生物安全事件

## Slide 5
东北农业大学27名学生和1名教师因实验感染布鲁氏菌病事件（乙类传染病）
2010年12月期间，东北农业大学动物医学学院由于相关教师在实验中使用了未经检疫的山羊，导致自2011年3月至5月，学校27名学生和1名教师陆续确诊感染布鲁氏菌病
“羊活体解剖学实验”，上午是解剖，下午观察羊内脏
布鲁氏菌主要通过眼睫膜、鼻腔黏膜和口腔感染，皮肤感染。
无防护，无消毒，未洗手
实验室生物安全事件

## Slide 6
布氏杆菌引起的实验室感染（北京，杭州）
肾病综合症出血热的实验室感染
  世界范围内共有126例感染（自1985年）
  中国数次感染，导致曾经一段时间的实验动物荒
实验室生物安全事件

## Slide 7
01 实验室生物安全概念
实验室生物危害：指在研究过程中，病原微生物等生物因子对人、环境、生态和社会造成的危害。
实验室生物安全概念：避免危险生物因子造成实验室人员暴露，向实验室外扩散并导致危害的综合措施。

## Slide 8
01 实验室生物安全概念
实验室生物安全相关的部分法律法规
名 称 | 发布号 | 发布时间
中华人民共和国传染病防治法 | 主席令（第17号） | 2004.12.01
医疗废物管理条例 | 国务院令（第380号） | 2003.06.06
病原微生物实验室生物安全管理条例 | 国务院令（第424号） | 2004.11.12
实验动物管理条例 | 科委令（第2号） | 1988.11.14
医疗废物分类目录 | 卫医发[2003]287号 | 2003.10.10
医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定 | 环发[2003]188号 | 2003.11.20
实验室生物安全通用要求 | GB19489-2008 | 2008.12.26

## Slide 9
生物实验室分级 | 处理对象
一级（BSL-1） | 对人体、动植物或环境危害较低，不具有对健康成人、动植物致病的致病因子。
二级（BSL-2） | 对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的致病因子，对健康成人、动植物和环境不会造成严重危害。具备有效的预防和治疗措施。
三级（BSL-3） | 对人体、动植物或环境具有高度危险性，主要通过气溶胶使人传染上严重的甚至致命的疾病，或对动植物和环境具有高度危害的致病因子。通常有预防和治疗措施。
四级（BLS-4） | 对人体、动植物或环境具有高度危险性，通过气溶胶途径传播或传播途径不明，或未知的、危险的致病因子。没有预防和治疗措施。
我国生物安全实验室的分级
02 实验室生物安全级别

## Slide 10
BSL-1实验室
BSL-2实验室
生物安全柜
+ 管理制度 + 健康监督
应到当地卫生监督所备案
高压蒸汽灭菌器
生物安全实验室防护水平不同的关键点
02 实验室生物安全级别

## Slide 11
BSL-3实验室
双扉
高压蒸汽灭菌器
实验室内负压,定向流
室内空气经高效过滤排放
人员防护
生物安全柜
设立单位完善管理体系+健康监督
- 国家管理部门：发改委、科技部、环保局、认可委、卫计委、农业部…
生物安全实验室防护水平不同的关键点
02 实验室生物安全级别

## Slide 12
普通建筑物，防节肢动物和啮齿动物。
每个实验室设洗手池，宜靠近出口处。
实验室门口设挂衣装置，个人便装与工作服分开。
实验室各表面平整、易清洁、不渗水、耐腐蚀。
实验台面防水，耐腐蚀、耐热。
橱柜和实验台牢固，保持一定距离以便于清洁。
如有可开启的窗户，应设置纱窗。
保证工作照明，避免不必要的反光和强光。
有适当的消毒设备。
BSL-1 实验室及安全措施
实验室操作应遵循微生物学操作技术规范（GMT），
可不需要生物安全柜（BSC），实验台可开放，
注意个人防护。
02 实验室生物安全级别

## Slide 13
满足BSL-1的要求。
实验室门带锁并可自动关闭，门应有可视窗。
应有足够的存储空间摆放物品以方便使用。在实验室工作区域外还应当有供长期使用的存储空间。
02 实验室生物安全级别
在实验室内必须注意个人防护：使用专门的工作服，戴乳胶手套。
在实验室工作区域外有存放个人衣物的条件。
BSL-2 实验室及安全措施

## Slide 14
实验室关键生物安全设备：生物安全柜、 高压蒸汽灭菌器
实验室管理制度和SOP（微生物学操作技术规范）
加穿防护服
人员的培训和定期健康医学监测
污染废弃物处理 （污染性材料/废物处理程序）
消毒-化学消毒
高压蒸汽灭菌
定点放置、统一回收、全市定点焚烧
02 实验室生物安全级别
门上应标有生物危害警告标志，包括通用的生物危险性标志，标明传染因子、实验室负责人或其他人姓名、电话、以及进入实验室的特殊要求。
BSL-2 实验室及安全措施

## Slide 15
生物安全柜
高压蒸汽灭菌器
规范使用(SOP)
正确维护
BSL-2实验室的
关键设备
生物安全柜
-验证/年检
-正确使用/人员培训
高压蒸汽灭菌器
- 上岗培训和上岗证/培训
- 灭菌效果的验证
第三方灭菌效果的检测
压力容器检测
设施设备需要人操作，
人员的培训和管理非常重要
02 实验室生物安全级别

## Slide 16
在建筑物中自成隔离区或为独立建筑物。
由清洁区、防护区、辅助区组成。
该实验室的设计和建设必须按照国家标准要求执行(GB 50346-2011，GB 19489-2008)
BSL-3 实验室及安全措施
4. 围护结构：1）实验室内表面应光滑、耐腐蚀、防水；
2）所有缝隙应可靠密封，防震、防火；
3）围护结构外围墙体应有适当的抗震和防火能力；
4）天花板、地板、墙间交角均为圆弧形且可靠密封；
5）不应有可开窗户；
6）内设窗户应防破碎、防漏气；
7）出入口处应采用防止节肢动物和啮齿动物的设计。
02 实验室生物安全级别

## Slide 17
5）排风系统：
独立的送排风系统（一备一用）以控制实验室内部的负压、气流方向和压力梯度；
BSL-3实验室室内排风口应安装原位检漏原位消毒装置，保证实验室内部的空气；
应设两路供电系统以及UPS，在断电情况下，保证实验室人员的安全撤离。
02 实验室生物安全级别
BSL-3 实验室及安全措施
严格的管理制度和监督检查制度
在BSL-3实验室开展实验研究前，必须进行风险评估
严格遵循微生物学操作技术规范，
个人防护装备(根据风险评估确定是否需要个人正压呼吸装置等)，
人员经生物安全培训后，持证上岗，
污染废弃物消毒灭菌和处置程序
…

## Slide 18
BSL-4 实验室
BLS-4实验室是指生物安全四级实验室，专门用于开展烈性传染病的研究，是全球生物安全最高级别的实验室。
中科院武汉BSL-4实验室
02 实验室生物安全级别

## Slide 19
动物实验室生物安全
参照生物安全实验室的要求，还应考虑对动物实验过程产生的潜在生物危害的防护。
应根据动物的种类、身体大小、生活习性、实验目的等选择专用于动物的生物安全柜、动物饲养设施、动物实验设施、消毒设施和清洗设施等。
02 实验室生物安全级别

## Slide 20
生物安全一般是指由现代生物技术开发和应用所能造成的对生态环境和人体健康产生的潜在威胁，及对其所采取的一系列有效预防和控制措施。
03 生物安全基本准则
1）生物实验室的设施、设备、个人防护用品、材料（含防护屏障）等必须符合国家有关生物安全的相关规定。
2）生物实验人员必须经相关部门的生物安全培训，取得合格证书，严格遵守实验操作规程，持证上岗。
3）涉及病原微生物的实验活动，须在相应等级的生物安全实验室内开展。

## Slide 21
4）要根据实验室的具体情况制订生物安全操作程序。
5）不同等级的生物安全实验室应配备相应的生物安全柜。实验室门口须有生物危害警示标识，并保持关闭，未经管理人员许可不得入内。
6）菌、毒和生物样本的保存由专人负责，实行“双人双锁、双人领用”，并做好菌、毒和生物样本的采购、保藏、试验以及销毁记录。
03 生物安全基本准则

## Slide 22
7）应定期对可能接触病原微生物的实验场所、物品、设备等进行消毒灭菌。
8）饲养实验动物以及进行动物实验必须在持有许可证的实验室进行，严禁在其他场所进行。
9）使用动物需向具有《实验动物生产许可证》的单位购买，索要动物质量合格证明书，并遵循“3R” （即减少、代替、优化）原则，尽可能用别的方法或用低等动物代替高等动物。
10）动物尸体或被解剖的动物器官需及时进行妥善处置，禁止随意丢弃；必须按要求消毒，并用专用塑料袋密封后冷冻储存，按相关规定进行回收处置。
03 生物安全基本准则

## Slide 23
11）实验室污染废弃物应用医疗废物袋进行分类包装收集，按照学校有关规定及时送达学校医疗废物收集点。
12）锐器类废弃物应收集在带盖的不易刺破的容器内，并按感染性医疗废物处理。
03 生物安全基本准则
13）对于有潜在感染性的废弃物在丢弃前应放在防渗漏的容器内（如有颜色标记的可高压蒸汽灭菌的塑料袋）中高压灭菌后，方可送达学校医疗废物收集点。盛放废弃物的容器在重新使用前应高压蒸汽灭菌并清洗。
14）发生生物安全事故，应立即采取应急预案控制影响范围，并向单位领导、校保卫处、资产与实验室管理处、上海市卫计委报告。

## Slide 24: 生物安全柜 Biological Safety Cabinets
生物安全柜的要求:
颗粒经HEPA过滤去除
气流为层流
气流有方向
高效空气过滤器（High efficiency particulate air Filter，HEPA filter）
特点是空气可以通过，但细小的微粒却无法通过；
对于0.1µm和0.3µm的有效率达到99.99~99.999%。
04 生物安全设备

## Slide 25
可开启前窗在负压下操作
表面风速在0.36m/s，排出的气体经HEPA filter过滤
保护操作人员和环境
可用于要求生物安全等级1、2、3的工作
只用于样品不需保护的实验工作
Class I 生物安全柜
04 生物安全设备

## Slide 26
Class II 生物安全柜
同一级生物安全柜一样，能够保护操作人员和实验室环境免受危害。
二级安全柜也能够保护产品样本在微生物操作过程中免受污染。
二级生物安全柜可以在一、二、三级生物安全水平的生物因子操作中使用。
04 生物安全设备

## Slide 27
全封闭的、气密结构的通风柜；
通过橡胶手套进行操作；
柜内保持至少120Pa的负压；
供气通过HEPA filter抽入内；
外排的气流经过双层HEPA过滤或经HEPA后再经高温燃烧处理。
CLASS III 型BSC适用于非供气防护服型BSL-4实验室。
Class III 生物安全柜
04 生物安全设备

## Slide 28: 生物安全柜放置
五个远离点（气流）
门/风扇/空调/开着的窗户
及人员活动频繁的区域
（气流受影响最小的区域）
摆放要求
稳固的平台或支架
两侧、后面和上端留30cm
Air Register
设备
首选位置
候选位置
工 作 台
设备
04 生物安全设备

## Slide 29: 生物安全柜的使用
操作者在移动双臂进出安全柜时，应垂直地缓慢进出前面的开口。
Ⅱ级生物安全柜前后的进气格栅不能被阻挡。
放入柜内的物品应首先表面去污染。
生物安全柜的使用
04 生物安全设备
错误操作

## Slide 30: 生物安全柜的使用
所有物品应尽可能地放在工作台后部靠近工作台后缘的位置，并使其在操作中不会阻挡后部格栅。
可产生气溶胶的设备（例如混匀器、离心机等）应靠近安全柜的后部放置。
废弃物袋、盛放废弃吸管的盘子以及吸滤瓶等体积较大的物品，应该放在安全柜内的某一侧。
生物安全柜的使用
04 生物安全设备

## Slide 31: 生物安全柜内接种针的灭菌
红外电热接种环灭菌器
在每次使用前后，要清除生物安全柜内表面的污染。工作台面和内壁要用有效消毒剂进行擦拭
在使用生物安全柜时应穿着个体防护服。
生物安全柜的使用
04 生物安全设备

## Slide 32: 生物安全柜的使用
清洁物品
工作台物品摆放原则
实验区
废弃物处理区
04 生物安全设备

## Slide 33: 不同生物安全等级实验室对生物安全柜的要求
生物安全柜 | 生物安全级别 |  |  | 
 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级
Ⅰ级 | 有/无 | 不适用 | 不适用 | 不适用
Ⅱ级 | 有/无 | 需要 | 必须 | 在设置供气防护服系统实验室中使用
Ⅲ级 | 有/无 | 不适用 | 不适用 | 需要，在安全柜室使用
04 生物安全设备

## Slide 34: 通风橱（不属于生物安全设备）
通风橱用途：减少实验者和化学类有害气体的接触。
工作原理：直接排放至大气，因此不适用于病原微生物的操作。保护人员防止有毒化学烟气危害的一级屏障。可以作为作为重要的安全后援设备，像在化学实验过程失败，化学烟雾、尘埃和有毒气体产生时有效排出有害气体，保护工作人员和实验室环境。
05 其他常用设备

## Slide 35: 超净台（不属于生物安全设备）
超净台仅保护样品，对操作人员无保护作用
适用于普通实验室或I级生物安全实验室，对人员和环境无保护要求的实验。
工作原理：气流从顶部或底部经过过滤器后从操作区正面流向工作台面，被样品污染的气流排出柜外，没有循环气流。
05 其他常用设备

## Slide 36
06 个人防护
个人防护装置选择原则
个人防护用品应符合国家规定的有关标准。
必须了解和掌握自己的工作性质和特点，在风险评估的基础上，按不同级别的防护要求选择适当的个人防护装备。
对个人防护装备的选择、使用、维护应有明确的书面规定、程序和使用指导。
应掌握正确的使用方法，使用前应仔细检查，不使用标识不清、破损或泄漏的防护用品。

## Slide 37
个体防护的配备原则（BSL-1)
工作人员在实验时应穿工作服，戴防护眼镜。
工作人员手上有皮肤破损或皮疹时应戴手套。
06 个人防护

## Slide 38
个体防护的配备原则（BSL-2)
在实验室中应穿着工作服或罩衫等防护服。离开实验室时，防护服必须脱下并留在实验室内。用过的工作服应先消毒，然后统一洗涤或丢弃。
当手可能接触感染材料、污染的表面或设备时应戴手套。如可能发生感染性材料的溢出或溅出，宜戴两副手套。不得戴着手套离开实验室。工作结束后方可脱去手套。
06 个人防护

## Slide 39
个体防护的配备原则（BSL-2)
一次性手套不得清洗和再次使用。用过的手套应先消毒，然后按感染性废物处置。
当微生物的操作不能在生物安全柜内进行，而必须采取外部操作时，为防止感染性材料溅出或雾化危害，必须使用面部保护装置（护目镜、面罩、个体呼吸保护用品或其它防溅出保护设备）。
一次性面罩
安全镜
护目镜
防护镜的佩戴和卸除方法
06 个人防护

## Slide 40
在进行感染性组织培养、有可能产生感染性气溶胶的操作时，必须使用个体防护设备。
当不能安全有效地将气溶胶限定在一定范围内时，应使用呼吸保护装置。
工作人员在进入实验室工作区前，应在专用的更衣室（或缓冲间）穿着背开式工作服或其他防护服。
工作完毕必须脱下工作服，不得穿工作服离开实验室。可再次使用的工作服必须先消毒后清洗。
个体防护的配备原则（BSL-3)
06 个人防护

## Slide 41
工作时必须戴手套（两副为宜）。一次性手套必须先消毒后丢弃。
在实验室中必须配备有效的消毒剂、眼部清洗剂或生理盐水，且易于取用。可配备应急药品。
在使用传染性物质或已被污染的仪器时，需戴手套。在使用电话、计算机等设备进行文书工作前，必须脱掉手套。
谨记：不能带着手套离开BSL-3实验室。所有离开BSL-3实验室的物品必须正确消除污染，并放在干净的容器或袋子中。
个体防护的配备原则（BSL-3)
06 个人防护

## Slide 42
07 生物安全应急和事故处理
发生安全事故，应立即采取高效的应急措施，控制影响范围。
若未造成严重的后果，则由实验室负责人处理或实验室所在单位处理；
一旦发生严重事故，如发生高致病性病原微生物相关感染并造成或可能造成死亡和病例扩散，高致病性病原微生物丢失、被盗等，则应立即向单位领导、校保卫处、资产与实验室管理处报告，并上报上海市卫计委。
事故处理基本方针

## Slide 43
《突发公共卫生事件应急条例》公布（全文）
中华人民共和国国务院令
第 376 号
二○○三年五月九日
第十九条 国家建立突发事件应急报告制度。
国务院卫生行政主管部门制定突发事件应急报告规范，建立重大、紧急疫情信息报告系统。
有下列情形之一的，省、自治区、直辖市人民政府应当在接到报告１小时内，向国务院卫生行政主管部门报告：
（一）发生或者可能发生传染病暴发、流行的；
（二）发生或者发现不明原因的群体性疾病的；
（三）发生传染病菌种、毒种丢失的；
（四）发生或者可能发生重大食物和职业中毒事件的。
国务院卫生行政主管部门对可能造成重大社会影响的突发事件，应当立即向国务院报告。
第二十条 突发事件监测机构、医疗卫生机构和有关单位发现有本条例第十九条规定情形之一的，应当在２小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告；接到报告的卫生行政主管部门应当在２小时内向本级人民政府报告，并同时向上级人民政府卫生行政主管部门和国务院卫生行政主管部门报告。
县级人民政府应当在接到报告后２小时内向设区的市级人民政府或者上一级人民政府报告；设区的市级人民政府应当在接到报告后２小时内向省、自治区、直辖市人民政府报告。
供参考需要向国家行政主管部门报告

## Slide 44
事故报告内容：时间、地点、检测内容、感染物质的浓度、计量、暴露途径、扩散方式、污染范围等。
感染病例的应急报告：发病时间、症状、病程、体征、化验结果、治疗措施等。
报告详情
报告
07 生物安全应急和事故处理

## Slide 45
做好个人防护，戴手套，穿防护服，必要时戴眼罩和护目镜；
用布或纸巾覆盖受感染性物质污染或受感染性物质溢洒的破碎物品；
在上面倒上消毒剂，通常用含氯消毒剂（如：次氯酸钠）。由外向内进行处理，作用适当时间（30分钟）；
清理已消毒布、纸巾以及破碎物品，玻璃碎片应用镊子清理；
用消毒剂擦拭可能污染的区域，对空气污染的区域应进行空气消毒。
应急处理原则（感染性材料洒溢事故）
07 生物安全应急和事故处理

## Slide 46
用于清理的布、纸巾、抹布和破碎物等应当放在盛放污染性废弃物的容器内，并进行高压蒸汽灭菌或放在有效的消毒液内浸泡。
如果实验表格或其它打印或手写材料被污染，应将这些信息复制，并将原件置于盛放污染性废弃物的容器内，并进行高压蒸汽灭菌。
应急处理原则（感染性材料洒溢事故）
07 生物安全应急和事故处理

## Slide 47
生物安全柜内洒溢
量少的：柜内消毒即可。
量大的：1）应立即停止工作；
2）按照前面的原则进行消毒处理；
3）消毒结束后移出柜内物品；
4）打开台面钢板，往下层槽中加入消毒液，30min后将液体吸出，将槽内面板擦拭干净后，用清水擦拭。
应急处理（洒溢事故）
07 生物安全应急和事故处理

## Slide 48
生物安全实验室内洒溢
立即停止工作
按上述原则进行消毒处理
处理完后对实验暴露人员进行一定时间的医疗观察（潜伏期）
生物安全室外洒溢
加强个人防护
按照上述原则进行消毒处理
对暴露人员进行医疗观察（没有严重事故的可判定为一般事故）
应急处理（洒溢事故）
07 生物安全应急和事故处理

## Slide 49
防护服污染
立即局部消毒
手部消毒
脱掉污染防护服并进行消毒
更换防护服并对现场进行消毒
对空气污染的区域应进行空气消毒
食入潜在感染性物质
停止工作
应脱下受害人的防护服并进行医学处理
观察和必要的预防治疗
报告食入材料的鉴定和事故发生的细节，并保留完整适当的医疗记录
应急处理（其他事故）
07 生物安全应急和事故处理

## Slide 50
皮肤粘膜污染
停止工作
消毒皮肤污染部位
清水冲洗
对污染环境进行消毒处理
暴露人员隔离观察
刺伤、切割伤或擦伤
立即停止工作
伤口挤血，水或消毒剂冲洗消毒
应脱下受害人的防护服并进行消毒处理
观察和必要的预防治疗
记录受伤原因和相关的病原微生物，并保留医疗记录
应急处理（其他事故）
07 生物安全应急和事故处理

## Slide 51
生物安全实验室必须遵守国家相关的法律法规，此外还应遵守地方法规，如：《上海市二级生物安全防护实验室管理规范》、《上海市病原微生物菌（毒）种或样本运输及保存规范》等。
生物安全二级实验室应到当地卫生行政部门备案，并获得备案证书。
生物安全三级实验室应获得中国合格评定国家认可委员会的实验室生物安全认可证书和国家卫生计生委的高致病性病原微生物实验活动资格证书，方可开展相关病原体的实验活动。
在生物安全二级以上的实验室中开展实验活动，应向相关病原微生物研究专家咨询生物安全问题。
其他注意事项

## Slide 52
关注安全
关爱生命